###### MVC-442 
VAV空调系统控制器

## 特点

- 高精度高可靠

采用10bit采集信号输入，8bit控制信号输出，配合Sensirion公司的SDP510压差敏感元件，具有卓越的高精度与长期稳定性。

- 可编程

根据工程现场配置编配相应的控制逻辑文件，可应用于各种VAV应用系统配置。

- 低成本

内嵌多种应用系统控制逻辑模块，只需根据具体应用体系配置少量参数，无需再编程，极大节省了工程调试时间与费用。

- 互操作性

标准Modbus通讯协议，所有控制参数均可联网完成操作。

- 快速

内部逻辑环周期仅为100毫秒

## 功能

- 4个10-bit通用输入：通过设置跳线（IN0---IN3），可配置输入通道为热敏电阻/开关量， 4-20mA，0-10 VDC输入；

- 4个继电器输出；

- 2 个8-bit模拟量输出。通过设置跳线（AO0---AO1），可以配置输出通道为0-10VDC 或 4-20mA；

- 时钟模块（可选）；

- 永久性记忆——重新上电时保持掉电前的设置和状态；

- 支持PC机下载参数，通过软件工具；

- 支持Modbus联网，远程操作控制器；

可配套显示面板特色功能：

- 温度检测范围： 0--50℃；

- 多个运行显示页面供选择；

- 用户操作权限选择；

- 蓝色背光显示；

- 线控器通信故障报警；

- 按键锁定；

## 技术参数

- 工作电源：

24VADC ±10% @ 10VA；

- 工作环境 ：

工作环境温度： -10℃—+60℃；

储存环境温度： -20℃—+80℃；

相对湿度：     20%—95%；

- 适配温度传感器:

NTC10K。

- 压差传感器:

- 通信距离:

线控器最大通信距离：100m；

总线最大通信距离1.2Km；

- 输出功率:

BO继电器触点负载能力：277VAC，3A；

AO负载能力：4-20mA 输出的最大负载电阻为500 ohms；

0-10VDC 输出的最小负载电阻为500 ohms；

## 端子接线图