压差变送器  P511系列

- 技术概缆：

P511系列压力变送器结构紧凑，在机械应力，EMC兼容性，操作可靠性方面具有极高规格，所以特别适合用于所有要求苛刻的工业应用.此传感器使用了HUBA CONTROL最近十年来发展的陶瓷技术，并使用在数百万种应用之中，由于传感器结合采用了独一无二的集成电子设计，所以P511系列在其温度范围下拥有很高的精度。总之，P511系列变送器具有体积小巧，优秀的性价比的特点。

- 应用和特点（Application and characteristics）

简洁、坚固的结构提供良好的操作可靠性

标准IP67防护等级

即使所测压力高于破坏压力，无被测介质泄漏（专利）

可忽略的及其微弱的温度影响（+/-0.015%fs/℃）

优良的电磁兼容性

快速电缆安装节约客户的珍贵时间。

- 技术指标（Technical indicators）

- 过压：3倍满量程

- 破坏压力：3倍满量程

- 精度：线性、迟滞和重复性之和<+/-0.3%fs

零点及满量程的精度调整<+/-0.3%fs

- 外表材质：不锈钢1。4305（AlSl 303）

- 应用温度：密封材质与介质温度：

FPM        -15…+125℃

NBR        -25…+85℃

FPM spec.  -40…150℃

- 温度影响：

TK0 <+/-0.015%fs/℃

TKE<+/-0.015%fs/℃

温度范围：-40。。。+125℃

- 动态响应

适应于静态与动态测量

响应时间<2ms

典型值1mS

- 重量

95g

- 信号/电源

参考选型表

短路保护和反接保护

每种连接件可低抗最大的供电电压

电流承受力为500VDC

- 负载

电压输出：

>10K ohm/<100nf

4-20mA<=(supply voltage-8v)/0.02A[ohm]

Rationmetrically>10Kohm/<100nf

- 电流消耗

最大信号输出时

电压输出 <4mA

4~20mA <20mA

Rationmetrically<4mA

- 订货型号：

型号                         参数

P511-16                       0~1.6MPa

P511-10                       0~1.0MPa

- 尺寸图和接线图